## Slide 1: 2024 MAICON 경험담
24-70011227 병장 문현호
octahedron00@gmail.com

## Slide 2: 2024 MAICON

## Slide 3: 2024 MAICON

## Slide 4: 2024 MAICON

## Slide 5: 2024 MAICON
https://www.youtube.com/watch?v=BKBcChfYz6s&t=90
  Bird’s Eye View
  https://www.youtube.com/watch?v=IDigpw6H_ZA&t=150
  다른 주행 방법

## Slide 8: 역할 분배
5인 팀, 팀장 포함 AI 모델링 3명? / 주행 담당 2명?
  각 분야별로 흐름을 완전히 이해하고 요청할 수 있는 사람이 필요…
  해보니까 가장 잘 할 수 있는, 취향에 맞는 걸로

## Slide 9: 팀워크, 소통
고민 없이 말할 수 있을 때, 소통이 가능하다!
  더 열린 소통 = 더 많은 아이디어
  계급 문제?

## Slide 10: 코드 관리
https://github.com/octahedron00/driving_mind
  https://github.com/octahedron00/driving_mind/tree/old_fashioned

## Slide 11: 코드 관리
연습: 가서 그대로 쓸 수 있을 정도로 준비
  수정하더라도, 조립만 해서 바로 수정할 수 있도록
  주행 코드, 데이터 수집(촬영) 코드, 디버깅(EDA) 코드

## Slide 12: 코드 관리
코드가 살아있게 유지하기
  작동하면 리팩토링, 최대한 단순하고 예쁜 구조로!
  주석 추가, 구조 익혀두기
  시간 남는 동안 코드 다듬기, 길들이기

## Slide 13: 코드 관리
예) 주행 모드

## Slide 14: 디버깅 관리
로봇: 디버깅이 어렵다. 왜 교차로를 봤는데 좌회전을 안 하지?
    텍스트 로그, 화면 원격 연결 모두 효과적이지 않음. 방금 지나갔는데
    재현도 보통 불가능... 출발 위치 때문에? 밝기 때문에? 지나가는 사람 때문에?

## Slide 15: 디버깅 관리
로봇: 디버깅이 어렵다. 왜 교차로를 봤는데 좌회전을 안 하지?
  1. view 자체를 영상 로그로 남기기
  2. 영상을 로봇이 해석한 과정을 그대로 재현하기
  3. 분석할 수 있는 프로그램 구현해두기…
    일시정지 및 이전/다음 프레임 이동
    클릭 시 픽셀의 RGB / 필터 값 표시
    왜곡 해소 결과, 모델 적용 결과 확인

## Slide 16: 디버깅 관리
Mind_eda.py

## Slide 17: 디버깅 관리
Mind_eda.py

## Slide 18: 직관적인 기록/응용
급한 하드코딩을 위해, 값 기록해두기
  주행 시간, 거리, 속도 등
가능하면 프로그램이 다루는 값이, 현실의 값과 유사하게.
  이미지 처리: 오브젝트의 픽셀 위치 -> mm & deg 등 단위로 변환

## Slide 19: 직관적인 기록/응용
예) 정지점 인식 방법
  다른 팀: view에서 픽셀 단위 특정 영역에 들어오면 멈추기
  문제:
    항상 특정 영역에 들어와야 함. 어떤 점은 너무 가깝고, 어떤 점은 멀다.
    영역을 감으로 옮기기가 너무 까다로움. 차라리 뒤로/앞으로 몇 초 더 가기
    카메라가 움직이면… 큰일

## Slide 20: 직관적인 기록/응용
예) 정지점 인식 방법
  우리 팀:
  전방 20cm부터 50cm까지, 길이 300mm 너비 200mm 구간을 잡고
  30*20 픽셀의 값으로 불러와, 빛나는 사각형의 중심 찾기.
  각각 원하는 거리가 되면 멈추기. 1번: 400mm / 2번: 220mm / 각기 다르게

## Slide 21: 직관적인 기록/응용
예) 길 인식 방법.
  다른 팀: view에서 아래 가로로 긴 영역 중간에 길이 들어오게
  단점:
    코너를 돌 때 유연하게 움직이기가 힘들다. 중앙에 맞추려고..
    길에 정확히 수평으로 가는지도 알 수가 없다.
    -> 탱크 쏘는 이벤트에서는 정확히 90도 돌아야 하는데… 현재 각도도 모르고

## Slide 22: 직관적인 기록/응용
예) 길 인식 방법.
  우리 팀:
  전방 20cm부터 50cm까지, 길이 300mm 너비 200mm 구간을 잡고
  300*200 픽셀의 값으로 불러와, 10mm 단위로 길의 중심점 파악
  20~30cm 구간의 길 중심의 추세선 이용, 길의 위치/각도 파악
  => 길과 정확히 몇 도, 몇 mm 떨어져 있는지 측정 가능

## Slide 23: 팁: 경기장 최대한 많이 쓰기
주행 버그, 모델 버그는 확률 게임 / 재현 불가능
  최대한 많이 도전: 최대한 많이 잡아낼 수 있다
연습 / 실제 경기장 환경은 다를 수 있다.
  조명 세기와 위치, 디오라마, 다른 조형물 등
  색상이 달라짐 -> 이미지 분석 코드에 예상치 못한 버그

## Slide 24: 팁: 경기장 최대한 많이 쓰기
Mind_eda.py

## Slide 25: 팁: 경기장 최대한 많이 쓰기
가장 안 붐비는 시간: 2일차 새벽
  3일차 새벽에 달리기 위해 자러 가는 팀이 많음
가능하다면 공군팀끼리 순번 공유하기
  굳이 전체를 쓰지 않아도 데이터 수집 가능
  사용 가능 시간이 n배로 늘어난다: 부정행위로 취급할 수도

## Slide 26: 팁: 다양한 계획 준비하기
계획은 반드시 실패한다. 다양한 계획은 덜 실패한다.

## Slide 27: 팁: 다양한 계획 준비하기
계획은 반드시 실패한다. 다양한 계획은 덜 실패한다.
  모델 종류: Y11n / Y11m / RT-DETR / YOLO-RT 조합 / multi-threading
  주행 모드: fast_forward(55s) / old_fashioned(63s)
  회전 방식: 제자리회전 / 코너링(회전반경 설정)
  이벤트존 지향-시작 각도: 길 경계선 이용 / 길 추세선 이용
  이벤트존 지향-회전 시간: 시간-각도 추세선 이용 / 상수 이용

## Slide 28: 팁: 끝까지 도전하기
다양한 계획은 덜 실패한다. 그래도 반드시 실패한다.
최선이 무너지면 즉시 차선이 최선
  YBM연수원에 들어가도 정신만 붙잡으면 살아나올 수 있다

## Slide 29: 팁: Github Desktop 애용하기
아니면
  git clone https://github_pat_11ASCPDOI0XHtJn2sOOGDX_KMO4rMVpm1kz7ahFitkSmbPwWk_blahblah@github.com/username/repository.git

## Slide 30: 팁: which python
로봇의 python 환경:
  기존에 만들어진 venv 위에 jupyter notebook 돌아가는 구조
  Ipynb랑 친해지거나, 직접 venv를 찾아서 코드를 돌리거나
which python
  미리 만들어진 venv 위치를 알려줌: 미리 만든 코드 접목 가능

## Slide 31: 팁: 체력 관리!
2박3일 쌀쌀한 날씨에 밤샘 업무…
  감기라도 걸렸다간 진짜 큰일
  가벼운 유산소 운동?

## Slide 32: 선진공군 파이팅!
즐거운 대회 되시기를 진심을 다하여 응원하겠습니다
  혹시나 연락 주시면 빠르게 답변 드리겠습니다
  octahedron00@gmail.com